附件                        2021年度内蒙古交通运输科技成果推广目录名单及成果简介

| 序号 | 成果名称 | 适用范围 | 成果简介 | 成果单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高品质桥梁混凝土施工质量控制关键技术 | 高寒地区桥梁混凝土，尤其大体积混凝土的品质提升。 | 本项成果以季冻区桥梁大体积水泥混凝土为切入点，达到质量通病预防和治理的目的，改进泵送混凝土配合比设计方法，开发了泵送混凝土专用黏度改性剂，不仅扩大了原材料的使用范围，且改善了混凝土泵送工作性能；研发了混凝土水化热抑制剂，创新提出翅翼水管和智能控温技术，实现了大体积混凝土无水管冷却，最终有效地解决季冻区桥梁水泥混凝土质量控制难题。从而保证桥梁各类水泥混凝土的顺利拌合、运输、浇筑、振捣和温控、养护，系统化地解决季冻区桥梁混凝土施工工艺与质量控制中出现的问题。 | 内蒙古高等级公路建设开发有限责任公司、 |
| 2 | 内蒙古高等级公路管理与养护信息平台 | 公路管理与养护 | 本项成果主要应用于公路管理与养护，应用信息化技术规范管理与养护工作，提高管理工作效率，使养护计划与决策更加科学。信息平台以公路资产基础数据和业务数据为基础，整合公路信息资源，实现公路资产（公路路基、路面、桥梁、隧道、设施）、业务（公路养护、安全、应急等）和时空数据一体化管理，实现总公司（省）、分公司（市）、养护所（区域）的资产管理模式。平台主要包括GIS可视化平台、路线管理、公路资产数据管理、资产技术状况评定管理、公路日常养护管理、公路养护工程管理、公路养护设备管理、公路养护决策管理系统。 | 内蒙古路桥集团有限责任公司 |
| 3 | 内蒙古地区桥梁养护信息化管理系统 | 桥梁管理与养护 | 本项成果运用现代数据库技术建立桥梁信息数据库系统，用以管理和查询桥梁相关数据；基于互联网络、移动网络，建立省级养护信息系统，将原有独立的桥梁管理系统进行集约化数据整合，消除“信息孤岛”，实现核心业务网络化、信息化的业务管理平台。目的在于建立一个完整的桥梁养护信息平台，方便桥梁养护管理技术人员对辖区内桥梁的养护管理，同时对推进桥梁管理部门的政务电子化、领导决策科学化有积极的促进意义。 | 内蒙古路桥集团有限责任公司 |
| 4 | 摩擦摆式球型减隔震支座应用研究 | 适用于内蒙古地震区中小跨径桥梁的减隔震措施 | 本项成果是通过对相关设计依据及技术性能参数的确定、支座材料参数的研究、支座构造的研究以及支座生产、安装、运输细则的制定，研发了适应于内蒙古地震区的摩擦摆式球形减隔震支座，解决了普通双曲面支座应力集中的问题。上、下座板间的特殊剪力销设计可以使支座的正常使用功能与减隔震功能分离，支座可有效的起到抗震、隔震的作用；地震时摩擦摆式球型减隔震支座通过摆动原理消能，在地震结束后可以自动复位；提高了支座性能的可靠性及使用寿；使支座滑动具有一定的可控性；研究成果将有效地促进和提高本区中小跨径桥梁抗震技术水平，保证在强烈地震发生后，保持或基本保持桥梁的使用功能，为该地区经济的快速发展打下坚实的基础，具有广阔的应用前景，并将产生巨大经济效益和社会效益。 | 内蒙古交通设计研究院有限责任公司\ 衡水宝力工程橡胶有限公司\衡水中铁建工程橡胶有限责任公司 |
| 5 | 大板至经棚一改高原有路面利用技术研究 | 公路工程、旧路升级改造、旧路利用方案 | 本项成果围绕旧路升级改建中原有路面路况与再利用的需求，综合考虑原有路面路表性能和结构强度对其再利用的影响，提出采用路面性能结构综合评定指数对原有路面的整体结构行为进行评价。优选出再生剂合成组分，制备了新型沥青再生剂，评价了再生剂的耐老化性能、渗透能力及其对再生沥青及混合料路用性能的影响。提出了旧路路面结构层及材料性能分类、分级利用技术指标；提出了适合内蒙古地区橡胶改性沥青同步碎石封层材料的模量控制范围；研发了一种新型废旧沥青混合料再生剂和水稳用早强抗裂外加剂。 | 内蒙古交通设计研究院有限责任公司\经棚至大板高速公路建设管理办公室 |